## Slide 1
第四章 力系的平衡
§4-1 空间任意力系的平衡
§4-2 平面任意力系的平衡
§4-3 静定与静不定问题
§4-4 物体系统的平衡

## Slide 2
空间力系平衡
1.空间任意力系的平衡方程
§4-1 空间任意力系的平衡（书§3.5）

## Slide 3
空间力系平衡
一个研究对象可以列6个独立平衡方程.
3个投影方程和3个对轴的矩方程.
平衡方程的其他形式(至少三矩).
方程的求解次序,避免解联立方程.
1.空间任意力系的平衡方程

## Slide 4
2.空间特殊力系的平衡方程
空间汇交力系
解析条件
几何条件
力系的力多边形自行封闭。
空间力偶系
解析条件
几何条件
力系的力偶矩多边形自行封闭。
空间平行力系
解析条件

## Slide 5
例 在三轮货车上放着一重W=1000kN的货物，重力W的作用线通过矩形底板上的点M。已知O1O2=1m， O3D=1.6m，O1E=0.4m，EM=0.6m，点D是线段O1O2的中点，EM⊥O1O2。试求A，B，C各处地面的铅直反力。
B
C
W
E
O3
O2
O1
D
M
A
解:1.取货车为研究对象
2.受力分析如图
x
z
y
FB
W
E
O3
O2
O1
D
M
FA
FC
3.列平衡方程
4.联立求解

## Slide 6
例 镗刀杆的刀头在镗削工件时受到切向力Fz，径向力Fy，轴向力Fx的作用。各力的大小Fz=5000N，Fy=1500N，Fx=750N，而刀尖B的坐标 x=200mm，y=75mm，z = 0。如果不计刀杆的重量，试求刀杆根部A处的约束反力。
x
z
y
200
75
A
B
Fy
Fz
Fx

## Slide 7
解：
1.取镗刀杆为研究对象,受力分析如图。
x
z
y
A
B
FAx
Fx
MAx
FAy
FAz
MAy
MAz
Fy
Fz
2.列平衡方程。

## Slide 8
例 在图中皮带的拉力F2=2F1，曲柄上作用有铅垂力F=2000N。已知皮带轮的直径D=400mm，曲柄长R=300mm，皮带1和皮带2与铅垂线间夹角分别为和β,  =30o, β=60o，其它尺寸如图所示，求皮带拉力和轴承约束力。

## Slide 9
解：
以整个轴为研究对象，受力分析

## Slide 10
力作用线在同一平面内，但彼此不汇交一点，
且不都平行的力系称为平面力系。
力系中各力近似作用在同一平面
力系有对称平面
§4-2 平面任意力系的平衡（书§2.3.3）

## Slide 11
平面力系平衡
1.平面任意力系的平衡方程
平面力系可以简化为一个力和一个力偶。

## Slide 12
力系中各力在任选的两正交坐标轴上投影的代数和为0， 力系中各力对任一点之矩的代数和也等于0。
平衡方程的基本形式
对一个研究对象建立的独立方程数为3个.
方程中至少有一个矩方程.
投影轴及矩心均为任意.
1.平面任意力系的平衡方程

## Slide 13
平衡方程的其它形式
二矩式
三矩式
附加条件:AB连线不能与x轴垂直
附加条件:A、B、C不能共线
1.平面任意力系的平衡方程

## Slide 14
2.平面特殊力系的平衡方程
平面汇交力系
几何条件
力系的力多边形自行封闭。
平面力偶系
平面平行力系
解析条件
解析条件
解析条件

## Slide 15
例 如图所示是汽车制动机构的一部分。司机踩到制动蹬上的力F=212N，方向与水平面成=45。当平衡时，BC水平，AD铅直，试求拉杆BC所受的力。已知CA=24cm，DC=6cm，又B，C，D都是光滑铰链，机构的自重不计。
F

24
6
A
C
B
D

## Slide 16
解1
1. 取制动蹬ABD作为研究对象。
2. 画出受力图。
3. 应用平衡条件画出F，FB 和FD的闭合力三角形。
F

24
6
A
C
B
D
D
B
A
O


F
FB
FD
FD
FB


F
4. 由几何关系得
FB=750 N

## Slide 17
解2
F

24
6
A
C
B
D
1. 取制动蹬ABD作为研究对象。
2. 画出受力图。
D
B
A
O


F
FB
FD
y
x
3. 列平衡方程。
问：若不用三力平衡汇交定理？

## Slide 18
满载时，
（1）起重机满载和空载时不翻倒时的平衡载重P3 ；
（2）P3=180kN，轨道AB给起重机轮子的约束力。
空载时，
例 已知：P1=700kN, P2=200kN, AB=4m.求
P1
P3
P2
解：研究起重机，受力分析
FA
FB

## Slide 19
在轴线平面内受横向力或力偶作用的杆件—梁
简支梁
F
M
外伸梁
M
F
悬臂梁
M
F
连续梁
组合梁
l
q
FR
分布载荷的处理

## Slide 20
例 梁AB上受到一个均布载荷和一个力偶作用，已知载荷集度（即梁的每单位长度上所受的力）q=100 N/m，力偶矩大小M =500Nm。长度AB=3m，DB=1m。求支座D和A处的约束力。
解：取AB梁为研究对象，受力如图所示。
B
A
D
1m
2m
M
B
A
D
F
FAy
FAx
FD
C
M
F =q×AB=100×3=300 N
FD= 475 N
FAy= ̶ 175 N
q

## Slide 21
M
解：研究T型刚架，画受力图.
列平衡方程
例 已知：P=100kN，M =20kNm，q=20kN/m，F=400kN,求固定端A处的约束力.
M

## Slide 22
求解平面力系平衡问题的方法和步骤归纳如下：
1．根据问题条件和要求，选取研究对象。
2．分析研究对象的受力情况，画受力图。画出研究对象所受的全部主动力和约束力。
3．根据力系类型写平衡方程。平面一般力系只有三个独立平衡方程。为计算简捷，应选取适当的坐标系和矩心，以使方程中未知量最少。
4．求解。校核和讨论计算结果。

## Slide 23
静定与静不定概念
静不定问题：未知量个数>独立的平衡方程个数。不能由平衡条件求出全部确定的未知量。
§4-3 静定与静不定问题（书§2.4.1）
静定问题：未知量个数=独立的平衡方程个数；由平衡条件可求出全部确定的未知量。

## Slide 24
1.如何判定?
2.静不定次数
3.静不定问题的求解
比较独立平衡方程个数与未知量个数。
静不定次数=未知量个数-独立方程个数
在刚体已无自由度的基础上,增加“多余”约束.
“多余”约束,力“多余”,刚度不多余.
约束反力与变形有关,需补充变形协调方程(材力)
约束类型(完全约束、不完全约束、多余约束)

## Slide 25
判断下面结构是否静定？静不定次数?

## Slide 26
物体系统是指由几个物体通过约束组成的系统。
(1)整体系统平衡，每个物体也平衡。因此，可取整体或部分系统(有关联的若干物体)或单个物体为研究对象。
(2)分清系统内力和外力。
(3)如系统由n个物体组成，而每个物体在平面力系作用下平衡，则有3n个独立的平衡方程，可解3n个未知量。
(4) 灵活选取研究对象和列写平衡方程。
§4-4 物体系统的平衡（书§ 2.4.2 ）

## Slide 27
分析例 已知：a、P、Q。求A、B 的约束反力。
解：(1)考虑整体，受力如图
(2)考虑左半部,受力如图所示

## Slide 28
讨论
1.分别研究左、右部分列6个方程也可求解。
2.若以整体为研究对象列4个方程求解，是否可行？
3.若以整体、左、右部分分别为研究对象列9个方程求解，是否可行？

## Slide 29
例 如图所示机构的自重不计。圆轮上的销子A放在摇杆BC上的光滑导槽内。圆轮上作用一力偶，其力偶矩为M1=2kN·m，OA=r =0.5m。图示位置时OA与OB垂直, α=30o, 且系统平衡。求作用于摇杆BC上的力偶矩M2及铰链O，B处的约束力。
B
O
r
A
C
M2
M1
解：
先取圆轮为研究对象
FA= FO
取摇杆BC为研究对象
O
A
M1
FA
FO
B
C
A
FB
M2
F′A

## Slide 30
例 刚杆AB，轮C和绳子AC组成的物体系统.已知:杆上受到一主动力偶M的作用，AC=2R,轮半径R, 各杆自重不计,接触面光滑.试确定绳子的拉力及铰链A对AB杆的约束反力及地面对轮C的反力。
C
R
A
D
B
E
M
30
30
解: 1.研究AB杆
M
A
B
D
FA
FD
2.研究轮C
FE
E
C
A
D
F
FD'
FE
FA'
若以整体为研究对象？

## Slide 31
例 图示结构，各杆自重不计。已知：l,q,M。试确定固定端E处约束反力。
解：首先以AC杆为研究对象，受力如图所示。
以整体为研究对象，受力如图

## Slide 32
练习1 A，B，C，D处均为光滑铰链，物块重为G，通过绳子绕过滑轮水平地连接于杆AB的E点，各构件自重不计，试求B处的约束力。

## Slide 33
FBx
FAy
FAx
FBy
FE
FAy
FAx
FCx
FCy
G
解：
1.取整体为研究对象。
2.受力分析如图。
3.列平衡方程。
4.取杆AB为研究对象，受力分析如图。

## Slide 34
练习2 如图已知 F=15 kN，M =40 kN·m。各杆件自重不计，试求D和B处的支座约束力。

A
M
B
E
D
C
F
4m
4m
2m
2m
2m
2m
60°

## Slide 35
解：1.先取BC为研究对象，受力分析如图。
B
FCx
E
C
F
2m
2m
FBy
FBx
FCy
60°
FBy = 6.5kN
2.再取BCD为研究对象，
M
B
FDx
E
D
C
F
4m
2m
2m
2m
FBy
FBx
FDy
60
FDy = 6.5kN
FDx = 13.25kN
FBx = 20.75kN

## Slide 36
练习3 平面构架如图示。C、D处均为光滑铰链连接，BH杆上的销钉B置于AC杆的光滑槽内，AB =BC =1 m。不计各构件重量和各处摩擦，已知q =100 N/m， M =100 Nm，求A、B、C处所受的力。
60°
60°
A
B
C
D
M
H
q
1.6 m
E

## Slide 37
60°
60°
A
B
C
D
M
H
FAx
1.6 m
E
q
FEy
FEx
FAy
B
D
H
M
FDy
FDx
F ′B
q
FAx
FAy
FB
A
B
C
FCx
FCy
解：(1) 取整个系统为研究对象
(2) 取杆BDH为研究对象
(3) 取杆ABC为研究对象

## Slide 38
求解策略
研究对象的选取,尤其是第一个研究对象.
 问题的突破.
平衡方程的选取,尤其是第一个方程.
 矩式(矩心)和投影式(投影轴)
求解的次序,先解含一个未知量的方程.
 避免解联立方程.
注意: 1.销钉处的力如何处理
2.中间结果为负值时,代入为代数值,受力图遵守作用力反作用力不变.

## Slide 39
例 如图所示，已知重力G，DC =CE=AC=CB=2l；定滑轮半径为R，动滑轮半径为r，且R=2r=l, θ=45°。试求：A，E支座的约束力及BD杆所受的力。
D
Ⅱ
K
C
B
E
Ⅰ
G
A
解：1. 选取整体研究对象，
FA
FEx
FEy
2. 研究对象DCE，
E
C
K
D
FK
FEy
FEx
FCx
FCy
FDB
若求销钉B给AB杆的力，如何？

## Slide 40
空间力系平衡方程
本章小结
1．空间任意力系平衡的必要与充分条件
2．平面任意力系平衡的必要与充分条件
平面力系平衡方程

## Slide 41
4．物体系统的平衡问题：
注意研究对象的选取，
正确的受力分析，
合适的投影和矩方程。
5．静力学的任务:
分析受力平衡条件约束反力（平衡位置）
3．静定与静不定问题

## Slide 42
静力学专题
-----桁架的内力计算
一种典型的力学建模问题

## Slide 43
工程中的各种桁架结构
悉尼海港大桥

## Slide 44
工程中的各种桁架结构

## Slide 45
工程中的各种桁架结构

## Slide 46
工程桁架是由若干直杆在两端通过焊接、铆接所构成的几何形状不变的工程承载结构。其具有用料省、自重轻、承载能力强等优点，因此在工程中应用广泛。

## Slide 47
桁架静力分析的任务
桁架的设计（安全又经济）
确定桁架的支撑约束力和各杆内力
如何进行桁架内力计算？
建立力学模型
实验验证
分析计算

## Slide 48
平面桁架各杆件轴线在同一平面
节点各杆件轴线的交点
焊接
螺栓连接
铆接
平面桁架模型

## Slide 49
1.各杆件为直杆，各杆轴线位于同一平面内。
2.各杆件在节点处均为光滑铰链连接。
3.各杆件自重不计或平均分布在节点上。载荷作用在节点上且位于桁架几何平面内。
桁架中每根杆件均为二力杆
理想桁架
平面桁架模型

## Slide 50
平面桁架的杆件内力测量(实验测量)
实验目的: 测量桁架杆件中各杆的受力
实验对象: 几何尺寸相同,连接方式不同(焊.铆.铰)
实验方法: 贴应变片,测变形力
实验结论: 相同的载荷作用下,不同的连接方式对力的结果影响不大.

## Slide 51
节点法 — 应用共点力系平衡条件，逐一研究桁架上每个节点的平衡。
截面法 — 应用平面任意力系的平衡条件，研究桁架由截面(假想)切出的某一部分的平衡。
以一个铰链三角形框架为基础，每增加一个节点需增加二根杆件，可以构成无余杆的平面桁架----简单桁架
平面简单桁架（平面静定桁架）
m -杆件数, n -节点数
求平面桁架各杆内力的方法

## Slide 52
例1 如图平面桁架，求各杆内力。已知铅垂力FC =4kN，水平力FE =2kN。
FE
a
a
a
a
FC
A
C
D
B
E
F
解：
节点法
FC
A
B
D
C
E
F
FE
FAy
FB
FAx
1.取整体为研究对象,受力分析如图。
FAx= －2 kN，FAy= 2 kN，FB = 2 kN

## Slide 53
2.取节点A，受力分析如图。
FAx
FAy
A
FAC
FAF
3.取节点F，受力分析如图。
FFE
FFA
FFC
F
FC
A
B
D
C
E
F
FE
FAy
FB
FAx

## Slide 54
4.取节点C，受力分析如图。
FCF
FCA
FC
C
FCD
FCE
5.取节点D，受力分析如图。
FDE
FDC
D
FDB
6.取节点B，受力分析如图。
FB
B
FBD
FBE
FC
A
B
D
C
E
F
FE
FAy
FB
FAx

## Slide 55
截面法
a
a
a
a
FC
A
B
D
C
E
F
FE
FAy
FB
FAx
1.取整体为研究对象,受力分析如图。
FAx= －2 kN
FAy= 2 kN
FB = 2 kN
2.作一截面m-m将三杆截断，取左部分为分离体，受力分析如图。
m
m
FFE
FCD
a
FC
A
C
F
FAy
FAx
D
E
FCE

## Slide 56
零杆的确定
（1）若某节点只与两杆相连，节点上无主动力，两杆不平行，则两杆均为零杆。（右图1、2杆）
（2）若某节点与三杆相连，节点上无主动力，两杆平行，则第三杆为零杆。

## Slide 57
首先去掉零杆.
求支座反力.
节点法通常从未知力少杆件入手,使独立平衡方程数等于未知量个数，避免解联立方程.一般假设杆件受拉力.
截面法用截面截得杆件数通常不超过3个.
合理使用截面技巧,节点法与截面法结合使用.
求解技巧

## Slide 58
静力学专题
-----考虑摩擦的平衡问题

## Slide 59
讨论 两等长的均质梯长l，两梯之间的夹角为2。现有重为P的人沿梯子缓慢地向上爬，在何范围内梯子保持静止？

## Slide 60
建模1
整体平衡，但AC无法平衡
C
B
A
α
α
P
C处为光滑铰链连接,不计梯子自重，地面光滑。
FNA
FNB
建模2
C处为光滑铰链连接, 梯子重均为Q，地面光滑。
C
B
A
α
α
P
Q
Q
FNA
FNB
5个未知量，6个独立方程
a
C
A
α
FNA
Q
FCy
C
A
α
FNA
FCy
矛盾！

## Slide 61
建模3
C处为光滑铰链连接, 梯子重均为Q，梯子与地面的摩擦系数为f。
C
B
A
α
α
P
Q
Q
7个未知量，6个独立方程
FNA
FNB
FA
FB
判断A、B谁先滑？
A先达到临界状态
C
A
α
FNA
Q
FCy
FA
FCx
a=l时，α取得最小值

## Slide 62
习题2-14 不计自重梯子的两部分AB和AC在点A铰接，在D、E两点用水平绳连接，如图所示。梯子放在光滑的水平面上，其一边作用有铅垂力F，几何尺寸如图所示。求绳的张力大小。
A
h
l
l
B
C
F
a
D
E


思考：
1、不计自重；
2、不计摩擦；
3、未知量个数和独立方程数？