## Slide 1
第三章 物体的受力分析
§3-1 常见约束和约束反力（书§1.3）
*在空间的位移不受任何限制的物体称为自由体。
*位移(转角)受到其他物体强制限制的物体称为非自由体。
1.自由体和非自由体

## Slide 2
约束
限制非自由体的某些位移(转角) 的其他物体。
约束力或约束反力
约束作用于非自由体上的力称为约束力。
*大小:未知，可利用平衡条件由其他主动力求出.
*方向:总是与所限制的位移方向相反.
*作用点:根据具体约束而定.
2. 约束和约束反力

## Slide 3
3.常见约束
1. 柔索约束

## Slide 4
B
E
D
C
A
C
D
FC
FD
    约束特性：只承受拉力，阻碍物体沿柔索伸长方向的位移；
约束反力：方向沿柔索背离物体，作用点过接触点。
F1
F1
F2
F2
弹性绳索的
力是约束力？
3.常见约束

## Slide 5
2.光滑接触面约束
    约束特性: 只能阻碍物体沿着接触点（面）公法线方向的位移,而不阻碍物体沿接触点（面）切线方向的位移。
A
A
约束反力: 过接触点、沿公法线方向、指向被约束物体。
A
FA
A
FA
点接触
3.常见约束
FA

## Slide 6
A
FA
A
单面接触
FN
双面接触
其它情况
3.常见约束

## Slide 7
3. 光滑圆柱铰链约束
    约束结构：两个或两个以上构件上钻同样大小的圆孔，并用圆柱销钉穿入圆孔，将两个物体连接起来。
3.常见约束

## Slide 8
    约束特性：物体只能绕销钉轴线相对转动，与销钉轴线相垂直的平面内的径向位移被限制。
    约束反力：在垂直于销钉轴线的平面内通过圆心，方位和指向不能确定的一个力。

在分析铰链约束力时，通常把销钉固连在其中一个构件上。
3.常见约束
    通常将其表示为大小未知的两个正交分力。

## Slide 9
讨论:1.如果将铰链约束拆成三部分,如何分析？
2.一个销钉连有三个或以上构件？
铰接点不一定总位于构件的一端，如夹子、钳子等。其中圆圈或圆点表示铰链连接。
注意区分全铰和半铰
3.常见约束

## Slide 10
滚动铰支座约束
约束反力:经过铰链中心,沿支撑面法线方向
固定铰支座约束
Fy
Fx
工程应用
3.常见约束
F

## Slide 11
4. 轴承约束
约束反力: 沿轴半径方向两个方位已知、大小未知的力。
Fx
Fy
3.常见约束
    约束特性：轴只能绕其轴线转动，与轴线垂直的平面内的径向位移被限制。
颈轴承（向心）轴承

## Slide 12
止推轴承
止推轴承除了限制转子的径向位移，还限制转子的轴向位移。止推轴承的约束反力为两个径向力和一个轴向力。
Fy
Fx
Fz
3.常见约束
FAy
FAx
FCx
FCz
FCy

## Slide 13
5.光滑球形铰链约束
3.常见约束
约束结构: 由一物体的球部嵌入另一物体的球窝构成。
约束特性: 允许物体绕球心转动,不能沿径向移动。
约束反力: 通过球心,方向不能预先确定,通常用三个正交分力来表示。

## Slide 14
6.链杆(二力杆)约束
1. 仅有两处以铰链（性质同铰链）和其他物体相连.
2. 不计自重.
3. 不再受其它任何力(力偶)作用的直杆或曲杆.
约束反力:沿杆端连线,等值,反向,共线
B
A
C
D
FD
FC
C
D
A
B
C
D
C
D
FD
FC
3.常见约束
F
F

## Slide 15
A
B
7.固定端约束
3.常见约束

## Slide 16
    约束特点: 不仅限制物体在固定端处沿任何方向的移动，而且限制物体在固定端处绕任一轴的转动。
    约束反力: 一般在空间力系的情况下,有三个正交约束反力与三个约束力偶；一般在平面力系的情况下，有两个正交约束反力与一个约束力偶。
A
MA
FA
A
空间插入端
A
平面插入端
My
Mz
Mx
Fy
Fx
Fz
Fy
Fz
MA
3.常见约束

## Slide 17
受力分析
针对具体的研究对象,确定出它所受到的全部力(主动力和约束反力)。即真实地反映研究对象的受力信息(方位,作用位置) 。
受力图
以图的方式表示物体上所受的全部力。
受力图是分析、解决力学问题的基础。
研究对象(受力体)
施力体
约束反力
§3-2 物体的受力分析受力图（书§1-3）

## Slide 18
1.观察物体系统，识别二力构件;
2.选定合适研究对象，画出所选研究对象的隔离体图（ 取分离体,解除约束)；
3.画出研究对象上受的所有主动力、主动力偶；
4.根据约束类型画出所有的约束反力(力的作用位置,方向,名称)。
画受力图的步骤:
§3-2 物体的受力分析受力图
系统外物体作用于系统内物体上的力，称为外力；
系统内物体间的相互作用力,称为内力。
系统的内力总是成对出现，不影响系统的平衡
状态，受力图中不应出现内力。

## Slide 19
例1 受力分析
A
D
B
C
FAx
FAy
FB
G
D
B
A
FB
G
FA
D
B
A

## Slide 20
例2 三铰拱受力分析
B
C
A
B
F
C
A
C
F
FA
FB
FC
FC

## Slide 21
例3 三铰拱受力分析
B
C
A
C
B
F
FA
FB
A
C
F
FBC
FBC
B
F
A
C
C
FA
FB
FAC
FAC

## Slide 22
例3 三铰拱受力分析
B
C
A
C
B
F
A
C
C
C
FA
FA
FB
FB
FBC
FAC
F
FAC
FBC
FAC
FAC
B
C
FA
FB
A
C
F
FBC
FBC

## Slide 23
例4 三铰拱受力分析
A
B
C
F2
F1
A
B
C
F2
F1
FAy
FAx
FBy
FBx
F1
A
C
F2
B
C
FAy
FAx
FBy
FBx
FCy
FCx
FCy
FCx

## Slide 24
例5 分析图示机构中各构件的受力
FOx
FOy
FCx
FCy
FAx
FAy
F
FE
FCx
FCy
FAx
FAy
FE
FB
若先画CD或AB杆？

## Slide 25
A
B
D
C
G
例6 试画出杆AB和BC以及滑轮B的受力图。
1.杆AB的受力图
A
B
B
C
2.杆BC的受力图
3. 滑轮B 的受力图
B
FBx
F2
F1
FBy
B
FBC
FBA
F2
F1
FBx
FBy
FBA
FBC
一般不必将销钉单独作为研究对象
FAB
F′BA
FCB
F′BC

## Slide 26
45°
q
B
C
D
E
F
A
O
K
H
M
30°
D处，也就是作用在销钉上，若F作用在BCD杆上，则可根据DE杆力偶不能和力平衡，从而判断出D处约束反力的方向，则两杆的受力图分别为1-6(c) 、(d)，若F作用在DE杆上，则两杆的受力图分别为1-6(e) 、(f)。
A
B
FBx
FBy
FAy
MA
q
K
FAx
FAx
FAy
MA
FOC
FE
45°
q
B
C
D
H
F′Bx
F′By
FCO
E
D
M
30°
F′Dy
FE
F
F′Dx
E
D
M
30°
FE
F′D
45°
q
B
C
D
F
H
F′Bx
F′By
FCO
例7 分析如图结构中各构件及整体的受力
铰链处一个方位未知的力（二力杆、三力平衡汇交、力偶平衡）
FD
FDy
FDx

## Slide 27
拓展思考
力学建模与力学简图
A
B
q
结构：刚体、平面、简化形状和尺寸
约束：光滑、简化
载荷：集中力、分布力

## Slide 28
受力图是建立平衡方程的重要依据,必不可少.
不同研究对象的受力图应分别绘制,不能拼图.
解除约束才有相应的约束反力,不能主观想象.
约束反力务必与其约束特性一致.
所有力均应按照力的三要素以矢量在图中表示,并标出相应力的名称.
作用力与反作用力原理必须严格遵守.
本章小结
1. 常见约束及其约束反力。
2. 物体的受力分析和受力图是研究物体平衡和运动的前提。