## Slide 1
第五章 材料力学概述
材料力学的任务
变形固体的基本假设
内力和应力
位移、变形与应变
杆件变形的基本形式
第二篇 材料力学

## Slide 2
5-1 材料力学的任务
物体
变形
平衡
平衡方程
F
F
对变形体，构件在承受载荷的同时发生变形，变形达到一定值时构件处于平衡状态，对变形后的体系应用刚化原理。
约束力
变形为小变形，对力影响很小，可忽略。
列平衡方程用变形前尺寸。
等效力系定理不能乱用。
力不能任意移动，力偶不能在平面内移动。
F
F
F

## Slide 3
5-1 材料力学的任务
结构由若干构件(member or component )组成；
构件按几何形状可分为：杆(Bar) 、板(Plate) 、壳(Shell)、块体(Solid)四大类；

## Slide 4
5-1 材料力学的任务
材料力学的研究对象----- 杆
一维弹性体，长度尺寸>>横截面尺寸
杆
轴
梁
柱

## Slide 5
构件的承载能力包括三个方面：
5-1 材料力学的任务
构件应具有足够的承受载荷的能力，简称承载能力；
强度(Strength) ----构件抵抗破坏的能力
载荷作用下不断裂，载荷去除后不产生过大的永久变形.

## Slide 6
刚度(Stiffness) ----构件抵抗变形的能力
载荷作用下的变形不超过工程允许范围。
构件的承载能力包括三个方面：

## Slide 7
稳定性(Stability) ----构件保持初始平衡形式的能力
构件的承载能力包括三个方面：

## Slide 8
材料力学是研究杆类构件承载能力的一门科学；
材料力学的主要任务: 根据构件的用途，在安全和经济前提下，对构件进行材料和截面的设计。
矛盾！
用材料力学的知识来解决！
5-1 材料力学的任务
安全：用好的材料，多用材料
经济：用次的材料，少用材料
材料力学的研究方法: 理论分析、实验研究、数值模拟
研究方法
理论分析
数值模拟
测定材料的力学性能；解决某些不能全靠理论分析的问题
——
实验研究

## Slide 9
灰口铸铁的显微组织
球墨铸铁的显微组织
优质钢材的显微组织
普通钢材的显微组织
5-2 变形固体的基本假设
变形固体(Deformable Body) ：在力的作用下，会发生变形的固体。
Ⅰ. 连续性假设——无间隙、密实连续。
(1) 从受力构件内任意取出的体积单元内均不含空隙；
(2) 变形必须满足几何相容条件，变形后的固体内既无“空隙”，亦不产生“挤入”现象。

## Slide 10
Ⅱ. 均匀性假设——各点处材料的力学性能相同。
IV. 小变形假设——构件在承受荷载作用时，其变形与构件的原始尺寸相比甚小，甚至可以略去不计。
Ⅲ. 各向同性假设——各点处各方向的力学性能相同。
5-2 变形固体的基本假设
不影响平衡与运动计算
F
L/2
L/2
F1
F2

F1
F2
刚体
变形体
F
L/2
L/2

## Slide 11
变形(Deformation) ：构件受力后，形状或尺寸发生的改变
弹性变形(Elastic Deformation)：卸载时能够消失或恢复的变形
塑性变形(Plastic Deformation)：卸载时不能消失或恢复的变形
5-2 变形固体的基本假设
变形固体的基本假设：
连续假设 (Continuity)
均匀假设 (Uniformity)
各向同性假设 (Isotropy)
小变形假设 (Small Deformation)

## Slide 12
外力(External Force )：作用在构件上的所有载荷和支座反力。
外力按形式可以分为：集中力、集中力偶、分布力和分布力偶。
外力按性质可以分为：
静载荷(Static Force)：载荷由零缓慢增加，到达某值后保持不变；
动载荷(Dynamic Force)：引起构件加速度的突加载荷或冲击载荷；
交变载荷(Alternating Force)：随时间作周期变化的载荷。
5-3 内力和应力

## Slide 13
F1
F3
Fn
F2
F1
F3
F2
Fn
假想截面
(1)连续分布力系
(2)弹性体各部分受内力与外力作用而平衡
F1
FR
F3
M
O
F1
F3
O
FN
Fsy
Fsz
T
My
Mz
x
y
z
内力(Internal Force) ：在外力作用下，构件内各质点的相应位置发生了变化，从而引起的各质点间相互作用力的改变量，又称“附加内力”。
5-3 内力和应力
空间固定端

## Slide 14
FN－轴力：产生轴向的伸长
或缩短变形；
Fsy， Fsz －剪力或切力：
产生剪切变形；
T－扭矩：产生扭转变形；
My，Mz－弯矩:产生弯曲变形。
F1
F3
O
FN
Fsy
Fsz
T
My
Mz
x
y
z
5-3 内力和应力
内力

## Slide 15
内力随外力的增加而增加，直至构件发生破坏；
（1）一分为二
（2）去一留一
（3）平衡求解
F
F
F
FN
内力在截面上是连续分布的，截面法只能确定截面上分布内力的合力（或合力偶矩）。
5-3 内力和应力
截面法(Method of Section)是确定内力的一种方法；
外力作用处未必破坏；内力才是杆件破坏的原因。

## Slide 16
例 已知：F， L， a (暂不考虑自重)。
求：m-m截面上的内力。
F
L
a
m
m
解：1、在m-m截面将构件一分为二；
2、取构件上部作为研究对象；
3、受力分析；
F
Fs
M
4、列平衡方程：
∑Fx = 0
∑M = 0
Fs = F
M = Fa
讨论：
1、a增大，Fs不变，M增大
2、若考虑构件的自重……

## Slide 17
问题：A、B两根杆件，材料相同，内力是否相等？若F 同时增加，哪根杆件先发生破坏？
（B）
（A）
F
F
应力(Stress)：内力分布的集度
dA
全应力
(Whole Stress)
正应力
(Normal Stress)
切应力(剪应力)
(Shear Stress)
应力的单位：1MPa = 106Pa= 106N/m2 =1N/mm2
5-3 内力和应力
dF
p

dFs

dFN

应力

## Slide 18
● 材料力学中的“点”是物理点，不是几何点，有大小和形状，通常用围绕某点截取一个无限小的正六面体，称为单元体 (Element Volume) 。
● 构件中某点的应力既是点的位置的函数，也是过该点的截面方位的函数。
应力概念的进一步理解:
● 单元体很小，可以认为:
(1)各个面上的应力均匀分布；
(2)相互平行的平面上，应力大小和性质完全相同。
5-3 内力和应力

## Slide 19
O
x
y
z
C
y

z
外力
内力
应力
平衡
分布
合成
5-3 内力和应力
内力与应力的关系
F1
F3
O
FN
FSy
FSz
T
My
Mz
x
y
z

## Slide 20
构件变形--轴线的线位移和截面的角位移。
位移 (Displacement) ：
一点从A位置移动到B位置，AB连线称为该点的线位移；
F
A
C
5-4 位移、变形与应变
变形(Deformation)：
B
构件受力后各部分位置的改变；
理力研究刚体位移，材力研究变形(Deformation)位移。
构件变形可以看成单元体变形累积的结果。
一线段或截面发生旋转，转过的角度称为该线段的角位移；


## Slide 21
线应变（正应变）：线段相对的变形量（单位长度的改变量）
5-4 位移、变形与应变
dx
dx+du
dx
dy
线应变反映了构件尺寸(Size)的变化；
切应变反映了构件形状(Shape)的变化。
90o ̶ 
直角改变量
b
a
g
+
=


切应变（角应变）：直角的改变量
y
x
z
dx
dy
dz
应变(Strain)

## Slide 22
A
x
45°
A
x
y
45°
B
C
例 图示三角形平板沿底边BC固定，AB= AC =800mm，顶点A的水平位移为5mm。求A点的1. 切应变γxy；2.沿x轴的平均线应变；3.沿x 轴的平均线应变。


解：

## Slide 23


O


O
5-4 位移、变形与应变
应力与应变的关系--胡克定律 ( Hooke’s Law )
G -- 切变模量
(Shear Modulus of Elasticity)


尺寸改变


形状改变
E --弹性模量
(Modulus of Elasticity)
正应力引起单元体尺寸的改变； 切应力引起单元体形状的改变。

## Slide 24
5-5 杆件变形的基本形式
轴线
直杆
曲杆
横截面
等直杆
变截面杆
主要几何因素：
横截面、轴线

## Slide 25
F
拉伸与压缩(Tension and Compression)
扭转(Torsion)
弯曲
(Bending)
剪切(Shear)
5-5 杆件变形的基本形式
F
F
Me
Me
M
M
F
F
2F
F

## Slide 26
小结
材料力学的任务
安全、经济
构件承载能力
强度
内力
（截面法）
应力
全应力
正应力
切应力
刚度
位移
角位移
线位移
切应变
线应变
变形
胡克定律
稳定性
杆件的基本变形: 拉(压)、扭转、弯曲、剪切